## Slide 1: Обзор тематик исследований Лаборатории химии высоких энергий 2015
В.И. Фельдман

## Slide 2: Лаборатория химии высоких энергий: общий срез 2015
13 научных сотрудников (в т.ч. - 3 совместителя)
5 ИТР
2 аспиранта
6 студентов 4 курса + 3 студента 3 курса (плюс студенты младших курсов)
«взаимопроникновение» с лабораторией радиационного модифицирования полимеров ИСПМ РАН
Гранты и проекты:
Проект РНФ - 1
Проекты РФФИ – 2
Хоздоговорные работы – 2

## Slide 3: Эволюция тематик ЛХВЭ в контексте научных проектов
Фундаментальные аспекты радиационной химии молекулярных систем: селективность и эффекты «тонкой настройки» (реакции избыточных электронов и катион-радикалов)
Радиационно-химические превращения при гелиевых температурах; динамика атомов и радикалов в твердых матрицах; получение и исследование гидридов инертных газов
Электроны в ионных жидкостях (РФФИ, Е.В. Саенко)
Ион-радикалы и радиационная стойкость органических карбонатов (РФФИ, Е.С. Ширяева)
Радиационно-индуцированные интермедиаты и необычные молекулы в низкотемпературных матрицах: спектроскопия, динамика и управление химическими процессами (РНФ)
Кинетика радикальных реакций присоединения (ст.н.с. М.М. Силаев)
Радиационно-химический синтез металл-полимерных нанокомпозитов
Радиационная химия краун-эфиров и краун-содержащих систем
+ Радиационно-химические аспекты космической деятельности

## Slide 4: Направление 1: Ион-радикалы и эффекты «тонкой настройки» в радиационной химии; селективность радиационно-химических процессов
(1) реакции избыточных электронов и стабилизация слабо связанных анион-радикалов в молекулярных конденсированных средах  управление электронными процессами, радиобиология, молекулярная электроника
защищена кандидатская диссертация Е.В. Саенко
(2) избыточные электроны в ионных жидкостях
Е.В. Саенко, Е.С. Ширяева (+студенты) (РФФИ 14-03-31978 мол_а)
(3) ион-радикалы органических карбонатов
Е.С Ширяева, Е.В. Саенко (+студенты) (РФФИ 14-03-32088 мол_а)

## Slide 5
1. В пирролидиневых и пиперидиниевых ионных жидкостях при 77 K наблюдается стабилизация избыточных электронов.
2. Стабилизированный электрон отбеливается светом с λ > 700 нм и гибнет в темноте по туннельному механизму.
3. Ароматические акцепторы захватывают преимущественно «дырки», а не электроны в ионных жидкостях при 77 K.
E.V. Saenko, M.A. Lukianiova, E.S. Shiryaeva, V.I. Feldman, Rad. Phys. Chem, 2016 (accepted)).
ЭПР спектры P13+NTf2- при 77 K. (a) после облучения; (b) после 10 минут фотолиза светом с λ > 700 нм (c) после 40 минут фотолиза светом с λ > 700 нм . Мощность СВЧ-излучения 0.005 мВт.
Спектры оптического поглощения при 77 K
(a) облучённая чистая P14+NTf2-; (b) 20 ммоль/л антрацена в P14+NTf2- до облучения;
(с) 20 ммоль/л антрацена в P14+NTf2- после облучения.
Стабилизация и реакции избыточных электронов в низкотемпературных стеклообразных ионных жидкостях
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №14-03-31978).

## Slide 6
Радикалы в облученном D-манните
D-маннит
Существует в виде α, δ, β-форм
Структура радикалов
⇝
ЭПР спектры различных облученных форм D-маннита: стабилизируются различные конформеры радикалов
Дозная зависимость накопления радикалов в δ-D-манните
I. S. Sosulin, E. S. Shiryaeva, V. I. Feldman, Rad. Phys. Chem. 2015, 117, pp. 178–183.

## Slide 7
Направление 2: «Интегральный» проект РНФ (от сложного к «простому»)
Радиационно-индуцированные интермедиаты и необычные молекулы в низкотемпературных матрицах: спектроскопия, динамика и управление химическими процессами
(1) «Механизм» (правила «разборки» молекул)
(2) «Спектроскопия» (радикалы, ион-радикалы, слабые комплексы)
(3) «Динамика» (эксперимент и моделирование)
(4) «Необычные молекулы» (HNgY и не только)
(5) «Манипуляции» (правила «сборки», методы стимулирования реакций)
Объекты: Н2O, CO2, N2O, HCN, C2H2, C4H2, CFCl3, CF2Cl2, CH3OH, C2H5OH
Потенциальные приложения: фундаментальная спектроскопия, исследование межмолекулярных взаимодействий, астрохимия, химия планетных льдов, химия атмосферы, «нанохимия»

## Slide 8
Команда проекта и распределение задач в 2015:
асп. Рязанцев С.В. (кислородсодержащие соединения, комплексы, фотодиссоциация)
(+ студ. К. Брилинг)
асп. Каменева С.В. (системы на основе HCN)
к.х.н. Ширяева Е.С. (фреоны и другие фторсодержащие молекулы)
(+ студ. И. Сосулин)
к.х.н. Саенко Е.В. (метанол, этанол)
к.х.н. Тюрин Д.А. (диацетилены, расчетная поддержка)
к.ф.-м.н. Лайков Д.Н., к.х.н. Нуждин К.Б. (теоретическое моделирование динамики примесных атомов в матрицах)
Тюльпина И.В., Сухов Ф.Ф. – методическое обеспечение
Фельдман В.И.

## Slide 9
C1 polyatomic molecules: matrix isolated CH3OH (preliminary)
Liquid and glassy methanol:
CH3OH+. + CH3OH  CH3OH2+ + CH3O.
e-  e-solv (e-tr)
CH3O.  .CH2OH
CH3OH* CH3O. + H .
(and/or .CH2OH + H .)
CH3OH* CH2O + H2
CH3OH in noble gas matrices :
CH3OH* CH3O. + H . (and/or .CH2OH + H .)
Deep dehydrogenation:
CH3OH  [??]  HCO + 3H
CH3OH [??] CO + 4H
Linear dose dependence
Occurring at 6-7 K
…looks like a “primary process” (mechanism ?)

## Slide 10
Matrix isolated Freons: motivation
Molina and Roland (Nobel prize 1995):
«Freons in stratosphere
are ozone layer killers»
CFCl3*  CFCl2 + Cl (1)
Cl + O3  ClO + O2
ClO + O  Cl + O2
Reaction (1) does not occur in the UV-photochemistry in matrices because of cage effect
What about high-energy radiation ?

## Slide 11
Matrix isolated Freons: poduct identification
FTIR spectra of irradiated Freon/Ng systems (7 K)
CFCl3/Ng = 1/1000
CF2Cl2/Ng = 1/1000
E.S. Shiryaeva and V.I. Feldman, manuscript in preparartion

## Slide 12
Matrix isolated Freons: hot ionic fragmentation
CFCl3/Ng = 1/1000
CF2Cl2/Ng = 1/1000
Ng+. + CFCl3  Ng + (CFCl3+.)* (EE ~ ΔIP)
(CFCl3+.)*  CFCl2+ + Cl.
(CFCl3+.)*  CCl3+ + F. (only in neon)
CFCl3 + e-  CFCl3-.  CFCl2. + Cl-
CFCl3 *  CFCl + Cl2 (?)
CFCl3*  CCl3. + F.
Ng+. + CF2Cl2  Ng + (CF2Cl2+.)* (EE ~ ΔIP)
(CF2Cl2+.)*  CF2Cl+ + Cl.
(CF2Cl2+.)*  CFCl2+ + F. (only in neon)
CF2Cl2 + e-  CF2Cl2 -.  CF2Cl . + Cl-
CF2Cl *  CFCl + F. (?)
E.S. Shiryaeva and V.I. Feldman, manuscript in preparartion

## Slide 13
Направление 3: Радиационно-химический синтез металл-полимерных нанокомпозитов
Основные участники работы в 2015 г.:
А.А. Зезин (ИСПМ/МГУ) , Е.А. Зезина, студенты
«Рамочная» поддержка:
Проект РФФИ (рук. А.А. Зезин, через ИСПМ)
Совместный проект с ИрИХ (МГУ)
Идеология: управление размерами, распределением и локализацией наночастиц за счет специфики радиационно-химических процессов («физика», «химия», «диффузия») и архитектуры матрицы
Ключевые публикации 2015 года:
A. Zezin, V. I. Feldman, et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, pp. 11490 - 11498.
Перспективы: выход на потенциальные приложения («Спортмастер»)
Доклад А.А. Зезина

## Slide 14
Направление 4: Радиационная химия краун-эфиров и краун-содержащих систем
Основные участники работы :
С.В. Нестеров (руководитель, ИСПМ/МГУ), О.А. Закурдаева, студенты (2 курсовые работы)
Идеология:
(1) фундаментальные аспекты радиационно-химического поведения краун-эфиров различной структуры; радиационная химия отдельных изомеров
(2) влияние природы катиона и аниона на радиационно-химические превращения комплексов краун-эфиров
(3) разработка новых радиационно-стойких сорбентов на основе краун-эфиров
Ключевые публикации 2015 года:
O. A. Zakurdaeva, S. V. Nesterov, N. A. Shmakova, N. A. Sokolova, V. I. Feldman. Rad. Phys. Chem. 2015, 115, pp. 183–188.

## Slide 15
Радиационно-химические аспекты эксплуатации обитаемых лунных модулей и пилотируемых аппаратов в окололунном пространстве и дальнем космосе

## Slide 16
Радиационные риски длительных обитаемых миссий: беглый взгляд
Мониторинг/
моделирование
радиационной обстановки
Оценка поглощенной дозы
Расчет защиты
Прогноз рисков для экипажа
Астрофизика
Радиационная физика
Радиационная биофизика/
радиобиология
Радиационная химия ?

## Slide 17
Радиационные риски для обитаемых объектов: комплексный подход
Комплексная радиационная устойчивость функциональных систем:
- терморегулирующие покрытия
- уплотнительные элементы
- источники энергообеспечения (в т.ч., перспективные солнечные батареи на основе органических материалов)
- конструкционные материалы (особенно для альтернативных неметаллических конструкций)
- адгезивы
- материалы внутренней среды КА и модулей
Защитные характеристики материала оболочки (с учетом первичного и вторичного излучения)
Непосредственно биологические риски

## Slide 18
Радиационно-химические аспекты
Анализ взаимодействия излучения с материалами сложного состава учетом актуального спектра и его вариаций (эффекты ЛПЭ, мощности дозы, учет реальных сценариев)
Явный учет других действующих факторов (переменные температурные поля, высокий вакуум, действие оптического излучения)
Механизмы деградации конкретных функциональных характеристик материалов и устройств
Физико-химическая модель  неэмпирический прогноз стойкости
Дизайн новых радиационно-стойких материалов
Направленное модифицирование материалов в полях КИ
Химические концепции биологической защиты - радиопротекторы

## Slide 19
Радиационные риски: срез спектра энергий и ЛПЭ
Электроны и протоны Электроны c E = 0.5 – 10 Мэв, Проникающее
низких и средних энергий, гамма-излучение излучение
мягкое рентгеновское (L = 0.1 – 0.2 кэВ/мкм) (протоны с E> 200 МэВ)
Излучение (L = 1 – 200 кэВ/мкм)
Риски для материалов и изделий
Стандартный исследовательский диапазон
Непосредственно биологические риски

## Slide 20
Физико-химическая модель радиационно-индуцированных эффектов: ключевые факторы
Основные процессы:
- поглощение энергии
- перенос энергии (миграция заряда и возбуждения)
- фоторадиационные эффекты
- диффузия
- десорбция/ре-адсорбция
- отжиг дефектов
- миграция радикального центра и радикальные реакции
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учет эффектов на межфазных границах (особенно для МКМ и КПМ)
Учет реальных сценариев (солнечные события, термоциклирование)
,

## Slide 21
Что изменилось: новые вызовы
Новые знания о радиационной обстановке (спутники дальнего космоса, передача больших массивов данных в режиме on-line)
Новые миссии: Луна, окололунное пространство, Марс, планеты Солнечной системы…
Новые конструктивные решения для КА и модулей (трансформируемые конструкции)
Новые неметаллические материалы (полимеры и композиты, органические фотовольтаические структуры)
Новые экономические оценки рисков (гарантирование и страхование)
Космические технологии (полезность обитаемых миссий)

## Slide 22
Аппараты и модули из полимерных и композиционных материалов
Недостатки традиционных металлических конструкций
- большая масса и жесткость
- недостаточно эффективная радиационная защита (в случае алюминия)
- генерация вторичного излучения
Альтернатива: конструкции на основе многослойных композиционных материалов (в том числе – надувные модули с гибкой гермооболочкой)

## Slide 23
Надувные модули - почти реальность
Надувной модуль Bigelow Aerospace (2015)
Радиационно-химические проблемы:
радиационная стойкость МКМ
радиационно-защитные свойства

## Slide 24
Комбинированная защита: градиентные материалы
Генерация тормозного излучения (жесткий рентген):
-(dE/dx)rad ~ Z
Фотоэлектрическое поглощение (мягкий и средний рентген солнечных вспышек)
μ/ρ ~ Z3
Перспектива: металл-полимерные материалы с градиентом эффективной величины Z по толщине
(общая идеология : V.I. Feldman et. al., J.Phys. Chem. C, 2013, 117, 7286)

## Slide 25
Ограничения и пробелы в традиционных модельных исследованиях
Преимущественно моделируется «стандартный диапазон»
Недостаток или отсутствие данных по некоторым важным компонентам (электроны с E < 30 кэВ, мягкое рентгеновское излучение)
Неадекватность условий моделирования актуальной обстановке (вакуум, температурный режим)
Некритическое использование АДП
Ограниченность комплексных исследований (многофакторное воздействие)
Отсутствие учета реальных сценариев
Отсутствие мониторинга ранних стадий in situ

## Slide 26
Проблема «коэффициента ускорения»
Стандартная постановка:
D = I*t = const  Ку = tнат /t у = Iy /Iнат
пределы допустимых значений Ку определяются отсутствием эффектов мощности дозы (до 104 – 106)
Неявное допущение: поглощенная доза – параметр эквивалентности: X = f(D) (АДП)
Проблемы АДП:
- отсутствие учета спектра ЛПЭ излучений, влияния диффузии, фоторадиационных эффектов
АДП неприменим к поверхностным слоям материалов, экспонируемых на внешних поверхностях КА и модулей в условиях оклолунного пространства

## Slide 27
Программа и методология «Луна-модель»: общие принципы
Невозможно создать «искусственную Луну»
Следует имитировать не спектр излучения, а спектр действия на материалы (с учетом радиационно-химических аспектов)
Необходимо учитывать сценарии реального воздействия (одновременное действие ИИ и оптического излучения, вариации интенсивности, температуры и других факторов)
Принципиальная важность обоснованных моделей: вместо коэффициента ускорения может быть использован прогноз на основании мониторинга первичных радиационно-индуцированных дефектов

## Slide 28
Алгоритм комплексной методики «Луна-модель»

## Slide 29
Основные направления развития исследований
Моделирование, ускоренные испытания, прогнозирование старения материалов
Дизайн новых радиационно-стойких материалов и материалов для радиационной защиты
Технологии: направленное радиационное модифицирование материалов в условиях Луны, окололунного пространства и дальнего космоса
Практические шаги:
- участие в международном материаловедческом эксперименте MEDET-2 («бескислородные» условия - ГСО/ГЛОНАС, мониторинг in situ)
- радиационно-стойкие органические солнечные батареи (совместно с лабораториями С.А. Пономаренко и Д.В. Паращука)
- «лунный дом» ?

## Slide 30: Проблемы и размышления
2013
- ограниченность ресурсов
- невозможность обновления экспериментальной базы (нет механизмов, договорные работы не помогают…)
- отсутствие промежуточной ступени («постдоки»)
- подготовка студентов: все еще нет стабильно работающей сквозной системы
“Темп” или “качество” ?
2015
- (проблема остается)
± (спасибо РНФ)
- (проблема остается, несмотря на помощь РНФ)
± (система появилась, но пока не стабильна)
??